Kontrola vozidla před jízdou(

- prostor pod vozidlem - únik kapalin

- kola a pneumatiky

- upevnění a nepoškození disků

- trhliny a poškození pláště pneumatiky

- stav a způsob ojetí vzorku pneumatiky

- hloubka dezénu hlavních dezénových drážek pneumatiky - letní min. 1,6mm

- zimní min. 4mm

- tlak pneumatik - štítek umístěný na vozidle

dle typu motoru a rozměru pneu min. 4 hodnoty - max.zatížené vozidlo	- přední

- zadní

- nezatížené vozidlo	- přední

- zadní

- čistota a funkčnost světel

- čistota skel a zpětných zrcátek

- čistota Registrační značky (SPZ) + platnost Technické kontroly i Emisní známky

- motorový prostor

- kapaliny 	- brzdová kapalina

- motorový olej (kontrola na rovině), sledovat intervaly výměny

- chladící kapalina (v zimním období kontrola stupně zamrznutí)

- voda do ostřikovačů (v zimním období nemrznoucí směs)

- těsnost a neporušenost trubek, hadic a jejich spojů

- napnutí klínového řemene

- čistota a upevnění akumulátoru (obsahuje kyselinu!) a kontaktů

- povinná výbava

- výstražná vesta z retroreflexního materiálu

- náhradní kolo (nahuštěné na max. tlak použitelný na vozidle)

- příruční zvedák

- klíč na šrouby (matice) kol

- náhradní žárovky vnějšího osvětlení a světelné signalizace

(po jedné od každého druhu) + nářadí k jejich výměně,

- elektrické pojistky (po jedné od každého užitého druhu, rozlišené barvou)

- lékárnička

- přenosný výstražný trojúhelník:

Umístění 	- dálnice minimálně 100m,

- mimo dálnici minimálně 50m a

- v obci minimálně 50m, ale nedovoluje-li to situace

(křižovatky apod.), může být tato vzdálenost i kratší

- na taženém vozidle (za sklem, popř. na zadní části vozidla)

- kontrolky (základní):

- červené	1. ) - brzdového systému	- zatažená ruční brzda

- nedostatek brzdové kapaliny

- únik tlaku (netěsnost) brzdové kapaliny

- opotřebení brzdových destiček

2.) - mazání motoru (NEpokračovat v jízdě!)

3.) - dobíjení akumulátoru (lze pokračovat v jízdě na kratší vzdálenost)

4.) - výstražná světla

- zelené	5.) - obrysová světla

6.) - potkávací světla

7.) - mlhová světla přední

- oranžová	8.) - mlhová světla zadní

- modrá	9.) - dálková světla

1.)   2.)  3.)   4.)  5.)  6.)   7.)  8.)   9.)